## Slide 1: 2011年度 自然科学研究科 ＦＤ活動 安全講習会
生物学実験でよく使用する機器や
薬品などの取り扱いについて
担当：日下部，久原，本多
2011. 11. 24

## Slide 2
最も重要なことは
自らの身，他人の身を守る
逃げる
知らせる

## Slide 3
他人が知らずに
危険に陥ることがないように
早めに適切な対応を
ヒヤッとした時に防止対策を
安全装置，自分を過信しない

## Slide 4: ガラス器具のまとめ
てこの原理などによる応力の増大に十分気を遣って，割れないように作業する
大きなビーカーを鷲掴みにしない
バイヤル瓶などは蓋を開ける時に割れやすい
ガラス器具が割れたときは，拭き取りに雑巾などは使用せず，ペーパータオルなどを用いて廃棄すること

## Slide 5: クリーンベンチのまとめ
コンタミのほとんどは手の雑菌が原因
エタノールと火を同時に使うことがあるが，エタノールは可燃物であると意識して作業する
コンラージ棒にエタノールをつけ，火をつけて滅菌することがあるが，エタノールの容器とバーナーはできるだけ離れた位置におく
エタノールは蓋のある金属製の容器に最小限の量を入れる

## Slide 6: オートクレーブのまとめ
釜に十分な水があることを確認
蓋は締め付けすぎない
タイマーが切れるまで実験室を無人にしない
釜内の温度が低下して終了音が鳴っても，特に粘性の高い液体の温度は十分に下がっていない場合がある
オートクレーブ直後の培地を振るなどすると，突沸の可能性が高くなる

## Slide 7: 電子レンジのまとめ
密閉容器の爆発を避けるため，蓋を十分にゆるめるか，外して加熱する
特に取り出しのときに，突沸や蒸気の噴き出しに注意する
パラフォルム・アルデヒドやフェノールなどの溶解には使わない

## Slide 8: 液体窒素のまとめ
酸素欠乏に注意し，換気を行う
液体窒素入りの容器を持ってエレベーターに乗らない
皮などの専用の手袋を使用して操作する
保存容器内に液体窒素が入っていると，破裂事故が起こる可能性がある
液体酸素が作られることで，爆発火災事故の可能性がある
酸素濃度が５％以下の空気は，一息吸っただけで失神昏倒する

## Slide 9: 遠心分離機のまとめ
使用する遠心分離機，ローター，遠心管，試料の組み合わせを確認する
重さのバランスだけでは不十分
モーメントのバランスをとること
運転を開始して，設定した回転数に達するまで，その場で音や振動による監視をする
使用後は，ローターを取り外し，試料の漏れの有無を確認して伏せて乾燥させる
冷却装置つきの遠心機の場合，霜，結露を拭き取る

## Slide 10: 試薬や操作のまとめ１
ピペットマンに装着したチップの先端に残った液が飛び散ると，乾燥した粉末状になるようなことがあり，エチブロなどの危険な物質を吸入する可能性がある
SDSやアクリルアミド，酵母エキスなども吸入すると危険である
腐った培地の入った瓶は，内圧が高くなって，破裂の危険がある

## Slide 11: 試薬や操作のまとめ２
毒物，劇物の取り扱いは，各教員の指示に従って，注意して行う
突然変異誘発剤: EMSなど（揮発性、ドラフト）
エチブロ（吸着剤等で処理、産廃）
有機溶媒: DMSOなど（皮膚浸透性が高い、手袋）
フェノール（酸性度が高い、手袋）
クロロホルム（揮発性高い、ドラフト）
強酸: 硫酸、酢酸（水和熱にも注意、眼鏡など）
レクチン（糖鎖認識タンパクだが毒性、マスク）

## Slide 12
非常時のために・・・
避難経路の確認（廊下，階段，窓）
非常ベルの位置の確認
廊下シャワーの位置の確認（地階は洗浄室）
消化器の位置と使い方の確認
AED（自動体外式除細動器）の位置の確認（13号館）
緊急地震速報への対応の心構え

## Slide 13
事故発生
火災
負傷
担当教員
理工学部事務室（7号館1階）
078－435－2468 内線 7400
昼間
夜間
防災センター（図書館横）
078-453-2778 内線2902
非常ボタン・火災報知器
7号館守衛室
078-435-2636 内線 6905・6906
（上記内線で不在時）090-6601-0927
13号館守衛室
078-435-2640 内線 6909
状況に応じて
消防・救急 １１９
医務室（3号館1階）
078-435-2703 内線 2256
化学薬品による急性中毒の情報：365日受付
（財）日本中毒情報センター
大阪中毒 110番： 072-727-2499 24時間
つくば中毒 110番： 029−852−9999 9～21時
救急車（消防車）をおねがいします。
甲南大学の＊＊＊＊です。
東灘区西岡本６−１の甲南大学西校舎１４号館です。
だれが（なにが）どうして，どうなりました。
緊急車両（救急車・消防車等）を呼んだ場合は
１４号館南東の信号まで誘導に行くこと。
夜間・休日
神戸市救急医療案内電話
078-846-0099
月～金曜 17：00～翌9：00
土曜・日曜 9：00～翌9：00
救急対応の総合病院
甲南病院
078-851-2161
六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞ病院
078-858-1111
甲南大学 自然科学研究科 生物実験に関する安全講習会 No. 4